## Slide 1
加工此槽要做碰数基准位
增加R角
部分的边还没倒角
虎口增加R角
热咀孔此处增加R角会好点
虎口伸入B板要做避空

## Slide 2
部分的边还没倒角
虎口增加R角
热咀孔此处增加R角会好点
虎口伸入B板要做避空
所有的镶针要避空一段
镶针杯头定位处要加R
NC才可以加工

## Slide 3
两个镶件加螺丝固定在一起
上面的镶件周边都 可以避空0.5MM
镶针杯头定位处要加R
NC才可以加工,并做一段避空
R角是否可以加大到R1.5

## Slide 4
增加R1或R2强度会好很多
一边有倒角一边没有
部分的边还没倒角
增加R角

## Slide 5
所有的行位三角定位槽要多避空点并加上R
行位与后模干涉了
后模此两侧可以避空0.2MM

## Slide 6
此面可以避空
压块此两侧可以避空0.2MM
油缸与固定板干涉
30层的行位A板要避空

## Slide 7
31层行位与前/后模干涉
31层行位开关导杆与A板干涉
32层行位行程不对，行位应该倒角要大于15.5
32层行位与后模干涉

## Slide 8
32层行位的定位块做在压块这边
33层行位铲基呢？？
33层行位与后模干涉
34层行位铲基与A板干涉

## Slide 9
35层行位与前模干涉
35层行位行程需要走46吗？
36层行位铲基侧面前模可以避空

## Slide 10
A板此水路没做通？？
A板密封圈错位
A板密封圈漏求差
所有的压线板要避空1MM

## Slide 11
导柱的排气槽应该做在热流道板上
热流道旁要加螺丝
螺丝错位
没求差

## Slide 12
所有的前模螺丝长了
加4个长销钉保护热咀
后模隔热板没求差完
中托司加工艺牙

## Slide 13
顶针刻编号1,2,3~~
这个螺丝有用吗？
方铁水嘴呢？
所有板的基准角要刻上，倒角

## Slide 14
油路没通？？